## Slide 1: PolyZeppelin
Julien RAIGE-VERGER
Jens NIESZ
PeiP2

## Slide 2: Pourquoi ce projet?
Volonté de restaurer et de poursuive un ancien projet
Relever un défi en reprenant un projet qui n’avait pas abouti
Intérêt pour les objets volants connectés

## Slide 3: Comparaison: Cahier des charges / Rendu final
Cahier des charges (objectif)
Restaurer le zeppelin (nouvelle nacelle)
Faire voler le zeppelin et contrôler ses mouvements à l’aide d’un téléphone via Bluetooth.
Pouvoir le faire aller en avant, en arrière, à gauche, à droite.
Rendu final
Création intégrale d’une nouvelle nacelle en bois.
Code fonctionnel permettant de contrôler les moteurs dans tous les sens via Bluetooth.
Mise en place de la nacelle sous le ballon permettant une meilleure visualisation.

## Slide 4: Vision globale

## Slide 5: Le zeppelin
Composé d’une nacelle et d’un ballon.
Ballon: 1 mètre 40 de largeur
Nacelle en bois créée intégralement au FabLab
Dimensions de la nacelle: 10x26x3.5 (cm)
3 hélices (dont 2 latérales)

## Slide 6: Nacelle: avant et après

## Slide 7: Composants
Parmi les composants figurent:
Une carte Arduino Uno
Un module Bluetooth
Un double pont en H servant à contrôler les moteurs

## Slide 8
Bluetooth Electronics
Boutons programmés dans l’application qui contrôlent les mouvements des hélices.
Place your screenshot here
Bluetooth

## Slide 9: Algorithme
Connexion à Bluetooth Electronics via le module Bluetooth
Lancement de l’environnement de Bluetooth Electronics
Message via Bluetooth jusqu’à Arduino. Allumage des moteurs en conséquence

## Slide 10: Difficultés rencontrées
Légers problèmes de câblage au début du projet, rapidement corrigés
La puce ATtiny: code et miniaturisation
Poids final à l’intérieur de la nacelle

## Slide 11: Planning